Montering av de nye utstilingsburene:

- Begynn med å stille opp 2 beinbukker i passelig avstand fra hverandre. Avstanden skal tilsvare avstanden mellom hullene som går parallelt med bunnplatens lengderetning.

- Trekk ut et bur (bunnplate og gittertopp) fra midten av kassetten, og legg det på beinbukkene. Tilpass slik at alle hullene i bunnplaten treffer beinbukkene (se bilde 1). Jobb ut fra midten (begge veier) når de neste burene skal monteres, slik at vektfordelingen av bur i kassetten er likest mulig på begge sider. Dette reduserer sjansen for at kassetter med gjenværende bur velter ved forflytning..

- Fell opp buret som ligger i bunnplaten (se bilde 2). Brett ut sideveggene. Lås buret i posisjon med strips. Buret er ferdig montert (se bilde 3)

Ved å bruke samme strips i endene av påfølgende bur stabiliseres hele burraden ytterligere.

- Rengjør burene med egnet desinfeksjonsmiddel, for eksempel Virkon.

Demontering av de nye utstillingsburene:

- Viktig: Før burene demonteres SKAL bunnplaten tømmes for løst materiale og rengjøres med lett fuktet klut. Støvsuger og ledning følger med på burtransporten, Husk at beholderen MÅ tømmes og vaskes etter bruk.

- Klipp av de minste fargede stripsene. Ikke klipp strips som holder bakplaten og sideplatene til bakveggen i buret (svarte tykke strips).

- Lukk dørene og fest låseklips. Dermed unngår man at klipsene henger seg opp i buret.

- Løft framvegg (vegg med dører) og fell inn sideveggene som vist på bilde 4.

- Bøy ned taket og bøy opp framveggen som vist på bilde 5.

- Fortsett å brett buret sammen som et trekkspill. Se bilde 6 og 7.

- Bunnplaten og burgitter er klar til å settes i kassetten. Se bilde 8.

- Sett buret i kassetten. Se bilde 9.

VIKTIG AT BURENE BRETTES SAMMEN OG LEGGES NED RIKTIG VEI, DETTE VIL FORENKLE OPPRIGGINGEN FOR NESTE BRUKER AV BURENE.

Vær skånsom med burene under montering og demontering.

Dette øker levetiden til burene.

Bilder som viser montering av bur:

Hfgfdgdf

Dfdfgdfg

Fdgdfg

Bilder som viser demontering av bur:

# Text boxes

Bilde 2:

Bilde 1:

Bilde 3:

Bilde 7:

Bilde 5:

Bilde 4:

Bilde 6:

Bilde 9:

Bilde 8: