Генератор плавного диапазона (ГПД)

5,130 – 5,870 МГц.

Данный генератор плавного диапазона вырабатывает напряжение с частотой 5,135 - 5,865 МГц, что при промежуточной частоте равной 8,865 МГц соответствует 20-ти метровому диапазону (14 МГц).

- Высокая стабильность;

- Диапазон частот -  5,130 – 5,870 МГц;

- Выходное напряжение -  0,25 – 0,3 В;

- Наличие буферного каскада, обеспечивающего хорошую развязку между генератором и нагрузкой;

- Наличие расстройки;

- Возможность использования ЦАПЧ.

- Питание 12В.

Монтажная схема ГПД:

Блок генератора плавного диапазона в трансивере выполняется в коробке из д/алюминия или ф/текстолита, размерами 100х50х50 мм. В качестве элемента управления в ГПД применяется малогабаритный 2-х секционный конденсатор переменой емкости 17/17пФ. Обращаем внимание радиолюбителей, что перемычка «П» устанавливается, когда не используется ЦАПЧ.

В качестве каркаса для катушки L1 желательно использовать керамическую трубку диаметром 14-15 мм.

При использовании ГПД трансиверах, где для смесителя необходимо напряжение более 0,3В (TRX «Роса», «Клопик» и др.) можно собрать усилитель ГПД:

Принципиальная схема ГПД:

Печатная плата, размер 90х45 мм: