ANÁLISE DE ROLAMENTOS

(Acelerômetro CMSS786A)

TABELA DE VALORES PARA ALARME 1 E 2

(Coletor SKF CMVA)

A  	= Aceleração RMS (g)

APP 	= Aceleração Pico a Pico (g)

E     	= Envelope de Aceleração Pico a Pico (g)

| < 150 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| APP | 1,0 | 3,0 | 7,0 |
| E | 1,0 | 3,0 | 7,0 |

| 180 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| APP | 1,4 | 3,6 | 8,4 |
| E | 1,4 | 3,6 | 8,4 |

| 300 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,8 | 1,5 | 3,5 |
| APP | 2,0 | 6,0 | 14,0 |
| E | 2,0 | 6,0 | 14,0 |

| 520 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,0 | 2,6 | 6,0 |
| APP | 2,6 | 7,7 | 17,9 |
| E | 2,6 | 7,7 | 17,9 |

| 750 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,2 | 3,6 | 9,6 |
| APP | 3,1 | 9,3 | 18,6 |
| E | 3,1 | 9,3 | 18,6 |

| 800 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,3 | 3,8 | 10,1 |
| APP | 3,3 | 9,9 | 19,8 |
| E | 3,3 | 9,9 | 19,8 |

| 900 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,4 | 4,2 | 11,2 |
| APP | 3,6 | 10,8 | 21,6 |
| E | 3,6 | 10,8 | 21,6 |

| 1200 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,6 | 4,6 | 12,4 |
| APP | 4,0 | 12,0 | 24,8 |
| E | 4,0 | 12,0 | 24,8 |

| 1500 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,7 | 5,1 | 13,6 |
| APP | 4,4 | 13,2 | 26,4 |
| E | 4,4 | 13,2 | 26,4 |

| 1600 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,8 | 5,4 | 14,4 |
| APP | 4,7 | 14,0 | 28,8 |
| E | 4,7 | 14,0 | 28,8 |

| 1800 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2,0 | 6,0 | 16,0 |
| APP | 5,2 | 15,6 | 31,2 |
| E | 5,2 | 15,6 | 31,2 |

| 2600 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2,67 | 8,0 | 21,3 |
| APP | 6,90 | 20,8 | 41,6 |
| E | 6,90 | 20,8 | 41,6 |

| 3000 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3,0 | 9,0 | 24,0 |
| APP | 7,8 | 23,4 | 46,8 |
| E | 7,8 | 23,4 | 46,8 |

| 3600 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3,5 | 10,5 | 28,0 |
| APP | 9,1 | 27,3 | 54,6 |
| E | 9,1 | 27,3 | 54,6 |

| 4500 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4,1 | 12,4 | 33,1 |
| APP | 10,8 | 32,3 | 64,6 |
| E | 10,8 | 32,3 | 64,6 |

| 5000 RPM | PADRÃO | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4,5 | 13,5 | 36,0 |
| APP | 11,7 | 35,1 | 70,2 |
| E | 11,7 | 35,1 | 70,2 |

OBSERVAÇÕES:

Os valores de envelope são subjetivos.

Todos os valores A, APP, E devem ser ajustados conforme impedância mecânica dos mancais de sustentação dos rolamentos.

As análises de envelope podem definir necessidade de intervenção em caso de falha localizada em gaiola, ou falha em rolamento montado em mancal de impedância mecânica elevada.

## VALORES DE VIBRAÇÃO

Parâmetro Velocidade ( RMS ), Segundo VDI 2056

Máquinas grupo K ( Pequenas máquinas, partes fixas de motores até 15 KW )

| Bom Estado | Alarme 1 | Alarme 2 |
| --- | --- | --- |
| 0,7 mm/s | 1,8 mm/s | 4,5 mm/s |

Máquinas grupo M ( Máquinas médias, em particular motores de 15 à 75 KW ou máquinas com bases especiais até 300 KW )

| Bom Estado | Alarme 1 | Alarme 2 |
| --- | --- | --- |
| 1,1 mm/s | 2,8 mm/s | 7,1 mm/s |

Máquinas grupo G ( Máquinas maiores acima de 300 KW, sobre fundações especiais )

| Bom Estado | Alarme 1 | Alarme 2 |
| --- | --- | --- |
| 1,8 mm/s | 4,5 mm/s | 11,0 mm/s |

Máquinas grupo T ( Grandes máquinas sobre fundações de baixa freqüência própria )

| Bom Estado | Alarme 1 | Alarme 2 |
| --- | --- | --- |
| 2,8 mm/s | 7,0 mm/s | 18,0 mm/s |

Nota :

RMS ( root mean square ) é a medida de nível de vibração mais relevante, pois leva em consideração o histórico da onda no tempo e de valor de nível o que é diretamente relacionado a energia contida, e portanto, 	à capacidade destrutiva da vibração.