CURSO DE VIBRAÇÃO

NÍVEL I

Elaborado por:	João Bosco Macino de Oliveira

Manoel Luiz Cáo

Edilberto Kunsch

M - 8

CONTEÚDO

1	-	VIBRAÇÃO:

1.1	-	Conceito de vibração

1.2	-	Fontes de vibração

1.3	-	Freqüência de vibração

1.4	-	Espectro de vibração

1.5	-	Nível global de vibração

1.6	-	Parâmetros de vibração

1.7	-	Quantificação da vibração

1.8	-	Avaliação da vibração

1.9	-	Freqüência natural - Ressonância

1.10	-	Tipos de Alarmes

1.11	-	Curva de tendência

1.12	-	Harmônicos

1.13	-	Pontos de medição

2	-	APARELHOS DE MEDIÇÃO E SOFTWARE

2.1	-	Coletores

2.2	-	Analisadores

2.3	-	Softwares de gerenciamento

3	-	TRANSDUTORES

3.1	-	Absolutos

3.2	-	Relativos

4	-	SEQÜÊNCIA PARA ANÁLISE DAS MEDIÇÕES

4.1	-	Relatórios

4.2	-	Curvas de tendência

4.3	-	Análise do espectro

5	-	CONFIGURAÇÃO BÁSICA PARA MEDIÇÃO COM NÍVEL GLOBAL

Pág. 01

1	-	VIBRAÇÃO

1.1	-	CONCEITO

A vibração mecânica é um movimento oscilatório de uma máquina ou de um 				componente da maquina, em torno de um ponto de referência. A vibração pode 				ser destrutiva quando ultrapassar os limites toleráveis pela máquina. A falha 				ocorre por fadiga.

1.2	-	FONTES DE VIBRAÇÃO

As principais fontes causadoras de vibração são:

- Desbalanceamento

- Desalinhamento

- Folgas mecânicas

-	Eixo empenado

- Rolamentos avariados

- Defeitos magnéticos de motores

- Correias em “V” avariadas

- Pulsações hidráulicas

- Engrenamentos defeituosos, Etc.

1.3	-	FREQÜÊNCIA DE VIBRAÇÃO

A freqüência de vibração representa o número de ciclos que o movimento 					vibratório realiza na unidade de tempo.

Unidades:	CPM		-     Ciclos por minuto.

Hz (Hertz)	-     Ciclos por segundo.

A unidade mais usada é o Hz.

Pág. 02

Um bom exemplo para entender-mos um movimento oscilatório é o pêndulo.

Fig. 1

Fig. 2

Posição       0		=	Referência ponto inicial.

Posição       1		= 	Deslocamento máximo à direita.

Posição       2		=	Deslocamento máximo à esquerda.

A mesma análise do pêndulo, é aplicada a um mancal submetido à vibração (Fig.2). Num instante, um ponto de referência está em 0, no outro está em 1 e em outro instante está em 2. A rapidez com que o ponto de referência se desloca, completando um ciclo é a  freqüência.

Pág. 03

CICLO		-	Um ciclo completo é o movimento partindo de 0, deslocando-se até 1, 						retornando a 0, deslocando-se até 2 e retornando em 0.

PERÍODO	-	É o tempo gasto para completar um ciclo.

O período é o inverso da freqüência.

Considerando-se F a freqüência de um movimento vibratório e P o seu 						período, a relação matemática entre ambos é:

P  =    1              ou       F  =   1

F                                   P

Representando-se o movimento do pêndulo graficamente onde no eixo dos X marcamos tempo e no eixo dos Y, marcamos deslocamento, temos:

Fig. 3

O valor do deslocamento de 1 a 2 é chamado de amplitude (A) do movimento oscilatório ou amplitude de vibração.

O valor de P é o período.

1.4	-	ESPECTRO DE VIBRAÇÃO

O espectro de vibração é uma representação gráfica das amplitudes das 					frequências  de vibração.  No eixo dos X estão as frequências e nos eixos dos Y 				estão as amplitudes.

Pág. 04

Fig. 4a

Na prática podemos encontrar várias frequências e amplitudes de vibração presentes em cada ponto de medição de uma máquina. As frequências nos informam a origem do defeito e as amplitudes, a gravidade do defeito.

Todo espectro tem uma faixa de freqüência de medição.

Freqüência	-	Determina a origem do defeito

(Desalinhamento, desbalanceamento, etc.)

Amplitude	-	Determina a gravidade ou severidade do defeito

A figura 4a mostra um espectro em função da freqüência. Vemos várias frequências e suas amplitudes. A faixa de freqüência é de 0 a 300Hz, o nível global do espectro (overall) é 2,83 mm/s.

Pág. 05

Fig. 4b

A fig. 4b mostra um espectro com uma única freqüência de defeito. A faixa de freqüência é de 0 a 800 Hz, o nível global é de 67,92 mícrons do metro.

Pág. 06

Fig. 4c

A fig. 4c mostra um espectro em função do tempo. Sua função é mostrar o comportamento da vibração em função do tempo

Pág. 07

1.5	-	 NÍVEL GLOBAL DE VIBRAÇÃO

O nível global de vibração é um numero obtido a partir de um cálculo que 					considera as diversas frequências e suas respectivas amplitudes, presentes no 				espectro.

Muitos aparelhos não mostram o espectro e sim o numero correspondente ao 				nível global. São os medidores de nível global de vibração (Schenck, Picolog - 				SKF, 2513 - B&K).

O nível global também é chamado de valor de tendência ou valor de banda larga 				de freqüência.

O nível global representa um valor de amplitude e está relacionado com a 					severidade do defeito. Quanto mais alto o valor global da vibração, maior o 				defeito.

1.6	-	PARÂMETROS DE VIBRAÇÃO

Os parâmetros que compõem um movimento oscilatório são:

1 - Deslocamento (Distância, espaço).

2 - Velocidade (Espaço / Tempo).

3 - Aceleração (Variação de velocidade).

Voltamos ao exemplo do pêndulo

Fig. 5

1º	-	Na posição de repouso, antes de iniciar o movimento, o deslocamento do pêndulo é zero 		(0), assim como a velocidade e a aceleração.

2º	-	Após alguns ciclos completos  do pêndulo em movimento, observamos:

- Na posição 1, no final do curso à direita, o deslocamento (distância de 0 a 1) é máximo. 		Da mesma forma na posição 2, o deslocamento também é máximo. É o deslocamento da 		vibração.

Pág. 08

- Se houve um deslocamento de 0 a 1, então existe uma velocidade de deslocamento, que 		pode ser conhecida, medindo-se o deslocamento e o tempo. É a velocidade da vibração.

- Na posição 1, quando o deslocamento é máximo, o pêndulo pára e inicia o movimento 		de retorno. Neste momento a velocidade é zero (0).

- Retornando, ao passar por 0, a velocidade é máxima. Como houve uma variação de 		velocidade de 1 até 0, então existe uma aceleração. É a aceleração da vibração.

Portanto:

Em toda máquina sujeita a vibração, estão presentes os três parâmetros acima.

Unidades mais utilizadas:

PARÂMETRO		UNIDADE				SÍMBOLO

Deslocamento			Micro do metro			(m

Velocidade				Milímetro p/ seg.			mm/s

Aceleração				Metro / seg. ao			m/s2

quadrado ou gravidade		ou Gs

UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS NAS MEDIÇÕES.

DESLOCAMENTO

Muito utilizado em máquinas com rotação até 600 RPM. Bom para identificar defeitos 		de desbalanceamento.

VELOCIDADE

Parâmetro de vibração mais utilizado. É bom para uma ampla faixa de rotações. 			Representa bem o poder destrutivo dos defeitos, porque relaciona  amplitude e 			freqüência.

ACELERAÇÃO

Parâmetro muito utilizado para identificação de defeito que ocorrem em altas 			frequências, como rolamentos e engrenamentos de máquinas que possuem rotações 		elevadas.

Pág. 09

1.7	-	QUANTIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO.

Vemos na figura 6 que o movimento oscilatório pode ser representado 					graficamente em função do tempo.

Fig. 6

Neste gráfico estamos representando apenas uma fonte de vibração, num curto espaço de 		tempo e não tem variações de amplitude.

O espectro da fig. 7 mostra uma situação real com mais de uma fonte de vibração e com 		variações de amplitudes.

Fig. 7

Pág. 10

Neste espectro, apenas um pico tem amplitude relevante. Isto significa um impacto apenas, ocorrido durante a medição, com relativo poder destrutivo, embora outras frequências estejam presentes.

Vejamos agora o espectro da figura 8.

Fig. 08

Pág. 11

Neste espectro ocorreram vários impactos durante o tempo de medição. Isto significa que a taxa de repetibilidade é maior do que no espectro da fig. 7, sendo assim, um espectro com mais energia, mais destrutivo. Seu poder destrutivo será maior à medida que aumentam os valores das amplitudes dos picos.

Se os picos dos dois espectros tivessem as mesmas amplitudes, o da fig. 8 seria muito mais destrutivo do que o da Fig. 7.

Para qualificar o poder destrutivo de um defeito através da vibração, foram estabelecidas algumas maneiras de definirmos esta quantificação.

1	-	VALOR DE PICO A PICO

O nível global do espectro é calculado considerando o valor de amplitude, compreendido 		entre o pico máximo inferior e o pico máximo superior.

Na fig. 1, seria o valor compreendido entre as posições 1 e 2, de um extremo ao outro.

2	-	VALOR DE PICO

Neste caso o nível global é calculado, considerando o valor máximo de amplitude, 			compreendido entre a posição 0 e o pico máximo. É 50% do valor de pico a pico.

3	-	VALOR EFICAZ

Também conhecido como valor efetivo, valor de RMS. RMS é uma raiz média 			quadrática dos picos do espectro. É cerca de 70% do valor de pico a pico.

4	-	VALOR MÉDIO

É a média entre os valores medidos num determinado tempo.

Fig. 8a

Pág. 12

Os dois mais usados são o valor de pico a pico e o valor RMS, sendo este o mais usado de todos. Ele representa a energia do espectro.

Portanto, para definirmos corretamente um valor de vibração, precisamos definir a faixa de freqüência de medição, forma de quantificação (pico a pico, RMS, ...), e o valor do nível global

QUANTIFICAÇÃO			FAIXA DE			VALOR GLOBAL

FREQÜÊNCIA

(1)	Pico a Pico					10 a 1000 Hz				X

(2)	0 a Pico

(Pico)						10 a 1000 Hz				0,5 . X

(3)	RMS						10 a 1000 Hz				0,7 . X

A tabela acima mostra a forma correta de expressarmos um valor de vibração. Na linha (1) temos um valor X de nível global de vibração, valor pico a pico e na faixa de freqüência compreendida entre 10 a 1000 Hz. Embora nas outras linhas são medições realizadas com o mesmo instrumento, no mesmo ponto, no mesmo instante, os valores globais são diferentes. A diferença é a forma de quantificar a vibração. Critérios de severidade diferentes. Na prática a correlação matemática entre os valores globais é aproximada. A faixa de freqüência também pode variar, mas o valor de 10 Hz a 1000 Hz é o estabelecido pela norma ISO 2372.

NORMAS VDI 2056 E ISO 2372

GRUPOS DE MÁQUINAS K:

- Máquinas pequenas (principalmente os motores elétricos), que estão fixadas rigidamente com a fundação, com potências de acionamento até 15 KW.

Bom							0 a 0,7 mm/s

Aceitável						0,7 a 1,8 mm/s

Ainda aceitável				1,8 a 4,5 mm/s

Não aceitável				a partir de 4,5 mm/s

Pág. 13

GRUPOS DE MÁQUINAS M:

- Máquinas médias (principalmente os motores elétricos), que estão fixadas rigidamente com a fundação, com potências de acionamento de aproximadamente 15 KW a 75 KW.

Bom							0 a 1,1 mm/s

Aceitável						1,1 a 2,8 mm/s

Ainda aceitável				2,8 a 7,1 mm/s

Não aceitável				a partir de 7,1 mm/s

GRUPOS DE MÁQUINAS G:

- Máquinas maiores, que são montadas sobre fundações rígidas ou pesadas de potência acima de aproximadamente 75 KW.

Bom							0 a 1,8 mm/s

Aceitável						1,8 a 4,5 mm/s

Ainda aceitável				4,5 a 11,0 mm/s

Não aceitável				a partir de 11,0 mm/s

GRUPOS DE MÁQUINAS T:

- Máquinas que são montadas sobre fundações de freqüência natural baixa(apoiadas elasticamente), com potência acima de aproximadamente 75 KW.

Bom							0 a 2,8 mm/s

Aceitável						2,8 a 7,0 mm/s

Ainda aceitável				7,0 a 18,0 mm/s

Não aceitável				a partir de 18,0 mm/s

Valor eficaz ou RMS, na faixa de 10 a 1000 Hz.

1CV		=		0,736 KW

1HP		=		0,746 KW

45 HP	=		46 CV

Pág. 14

1.8	-	AVALIAÇÃO DA VIBRAÇÃO

As formas mais usadas para avaliarmos se os níveis de vibração de uma máquina 				estão bons, é utilizando normas , ou melhor ainda, comparando os valores dos 				dados coletados no seu início de operação. Isto é, comparando com a assinatura 				da	máquina. Isto é praticado com rapidez, através do gráfico de tendência dos 				valores.

Quando as máquinas já estão em operação e não tem assinaturas, podemos 					utilizar as normas como ponto de partida. A norma mais usada é a  ISO 2372 ou 				VDI 2056.

1.9	-	FREQÜÊNCIA NATURAL

Freqüência natural de uma máquina ou um componente de máquina, é a 					freqüência com a qual vibra ao ser excitado. Um bom exemplo são os sinos das 				igrejas. Ao serem excitados emitem um som e também uma vibração própria. 				Esta freqüência é característica deste componente, naquela direção. É uma 					vibração livre, natural. Todo sistema e componentes tem suas frequências 					naturais.

1.9.1	-	RESSONÂNCIA

A ressonância é um fenômeno vibratório que ocorre  quando a frequência de excitação for igual à frequência natural do componente excitado, causando elevações significativas dos valores de amplitude. Um bom exemplo é um esmeril de coluna. Ao ser desligado, num certo instante, apresenta um aumento de vibração. Neste instante a frequência de excitação (rotação do esmeril) , coincide com a frequência natural do conjunto. Ao diminuir a rotação, diminui a vibração. A frequência de rotação ficou diferente da frequência natural do conjunto , desaparecendo o fenômeno da ressonância.

1.10	-	TIPOS DE ALARMES

Com o desenvolvimento dos softwares de manutenção preditiva, vários tipos de 				alarmes são possíveis de serem utilizados no controle dos níveis de vibração.

Pág. 15

1 - ALARME DE NÍVEL GLOBAL

Geralmente são dois, o alarme 1 destinado ao alerta e o alarme 2 informando 				perigo. São valores que deverão ser comparados com o valor global coletado.				Os softwares emitem uma mensagem se algum alarme for ultrapassado. 					Geralmente é “AL1”, “AL2”.

Fig. 9

Pág. 16

2 - ALARME PERCENTUAL

Este alarme controla a variação percentual entre o último valor global e o 					anterior. O valor para alarme é digitado no software, conforme critério do 					usuário. Se a variação for maior que o valor do alarme, uma mensagem é emitida. 				Geralmente é um “P”.

3 - ALARME DE PICOS

Também conhecido como máscara, profile, envelope. Sua função é controlar o 				valor de amplitude de uma freqüência específica, ou de uma faixa de frequências. 				Se um pico for maior que o valor da máscara, uma mensagem será emitida. 					Geralmente é um “E”.

Fig. 10

Pág. 17

4 - ALARMES POR BANDAS (FAIXA) DE FREQUÊNCIAS

Este tipo de alarme controla simultaneamente o valor das amplitudes (picos) e o 				nível global de uma faixa de frequência. Se os valores ultrapassarem os alarmes, 				uma mensagem é emitida. Geralmente é “A” ou “D”.

Fig. 11

Pág. 18

1.11	-	CURVA DE TENDÊNCIA

Os valores globais das medições podem ser mostrados em gráficos, na tela ou 				via impressora. Porém os valores podem estar dispersos, um dia está alto, outro 				mais baixo, etc. Para sabermos se apesar da variação, o defeito está aumentando 				e também fazermos projeção, utilizamos uma curva de tendência que é uma 				linha central entre os pontos dispersos, resultante de uma operação matemática. 				As curvas são equações matemáticas inseridas no software. Existem várias 				curvas de tendência. A mais comum é a linear.

Gráfico de Tendência - Fig. 12

Folha anexa

Curva de Tendência - fig. 13

Folha anexa

Pág. 19

1.12	-	HARMÔNICOS DE FREQÜÊNCIA

Os harmônicos de uma freqüência  são os múltiplos desta freqüência. A 					freqüência estudada é denominada freqüência fundamental. Seus múltiplos 				exatos são os harmônicos. Ex.: 2 x RPM, 3 x RPM.

SUB-HARMÔNICOS

São múltiplos fracionários da freqüência fundamental. Ex.: 0,5 x RPM, 1,5 x 				RPM.

Harmônicos e sub-harmônicos representam energia derivada da fonte 					fundamental de vibração. O estudo deles nos leva à identificação correta dos 				defeitos.

Fig. 14

Pág. 20

1.13	-	SELEÇÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO

A escolha dos pontos de medição é simples. As medições devem ser efetuadas o 				mais próximo possível dos mancais. Nas máquinas maiores o ideal é fazer 					medições em cada mancal.

1.13.1	-	DIREÇÃO DAS MEDIÇÕES

As medições podem ser efetuadas em três direções:

RADIAL	-	HORIZONTAL

Efetuada horizontalmente, na altura da linha de 										centro do mancal, na direção radial.

RADIAL	-	VERTICAL

Efetuada verticalmente na direção da linha de 										centro do mancal, na direção radial.

AXIAL	-	Efetuada horizontalmente, na altura da linha de 										centro do mancal, na direção axial.

Algumas máquinas exigem medições de alguns pontos nas três direções. 					Geralmente escolhe-se a direção de maior amplitude para monitoramento de 				rotina. A direção Axial é mais usada no lado acoplado dos motores elétricos,				para detectar desalinhamento e tamém nos outros pontos onde esforços axiais 				significativos estão presentes. As direções Radiais (Horizontal e Vertical), são 				mais usadas para detectar desbalanceamentos, folgas, defeitos de rolamentos, 				falta de rigidez de base, etc.

Pág. 21

2	-	APARELHOS DE MEDIÇÃO E SOFTWARES

Os aparelhos para medição de vibração atuais incorporam duas funções básicas, que são:

A medição propriamente dita e a coleta de dados.

2.1	-	COLETA DE DADOS

Os coletores de dados são aparelhos que medem e coletam dados de vibração ou 				outros parâmetros. Os coletores possuem memória interna onde são gravados os 				dados das medições. Os pontos de medição são cadastrados no computador e 				transferidos para o coletor. As medições são então armazenadas nos campos 				correspondentes aos pontos, posteriormente transferidas para o micro 					computador e depois analisadas. Alguns coletores possuem memória auxiliar em 				disco removível.

Existem coletores que possuem um software de análise incorporado, com um 				vídeo, de forma que podemos também fazer análises na área. Outras funções 				também são incorporadas, tais como: Balanceamento de campo, Alinhamento à 				laser, etc., conforme o fabricante. Outros são os coletores de dados de nível 					global de vibração, não coletando espectros. Ex.: Picolog da SKF.

Os fabricantes de coletores de dados mais populares são: Bruel & Kjaer, SKF, 				CSI, HP, IRD.

2.2	-	ANALISADORES DE VIBRAÇÃO

Os analisadores de vibração são aparelhos de construção mais elaborada e 					possuem um software incorporado, com funções especiais, cuja finalidade é fazer 				análises sofisticadas. Permitem acoplamento de acessórios  especiais,  e embora 				possam coletar dados para análises, sua função principal não é o monitoramento 				de rotina. O preço não é compatível com esta aplicação. Com o avanço da 					informática, cada dia mais os coletores de dados assumem funções que antes só 				os analisadores executavam.

2.3	-	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

A utilização de coletores de dados exige um programa de computador, onde 				podemos construir os bancos de dados, rotas de medições, fazer histórico das 				máquinas, fazer análise dos dados coletados, gerar relatórios e outras funções. 				São os programas gerenciadores. Cada fabricante de coletor de dados, tem seu 				software de gerenciamento. Os softwares e os coletores de fabricantes diferentes 				não são compatíveis.

Exemplo:

Coletores SKF		-	Software:	Prism2-Jr

Prism2

Prism4

Coletores CSI		-	Software:	Master Trend

Pág. 22

Para utilização plena do conjunto software e coletor, devemos ser treinados pelo 				fabricante e estudar os manuais.

3	-	TRANSDUTORES DE VIBRAÇÃO

Um transdutor de vibração é um dispositivo capaz de transformar uma vibração 			mecânica em sinal elétrico, capaz de ser percebido e interpretado pelos aparelhos  			medidores.

3.1	-	TRANSDUTORES ABSOLUTOS

São destinados às medições de vibração de componentes de máquinas (motores, 				redutores, etc.), onde o movimento vibratório não é comparado com um 					referencial fixo. São acoplados diretamente nas partes da máquina onde 					desejamos medir a vibração. São os mais comuns.

Exemplo:

Vibrômetros (massa-mola) e Acelerômetros (Piezoelétrico).

3.2	-	TRANSDUTORES RELATIVOS

São Transdutores especiais, cuja função é medir um movimento vibratório 					relativo entre partes de uma máquina. Muito utilizado para monitorar eixos 					montados em mancais de deslizamento. Neste caso fixa-se o transdutor no 					mancal e aproxima-o do eixo, sem contato, de forma que o movimento do eixo 				em relação ao mancal será controlado.

Importante observar os dados de fabricação dos transdutores, para que possamos 				empregá-los de maneira correta.

Pág. 23

TABELA DE TRANSDUTOR - SKF

A sensibilidade (voltage sensitivity) é o fator de conversão da vibração mecânica 				em sinal elétrico. Varia de acordo com o acelerômetro.

4	-	SEQÜÊNCIA PARA ANÁLISE DAS MEDIÇÕES

Após as medições na área, transferimos os dados para o computador e então vamos 		analisá-los.

4.1	-	RELATÓRIOS

Uma maneira prática de iniciarmos a análise dos dados é fazendo um relatório, no 				vídeo, da máquina ou da rota medida. Podemos utilizar o relatório de exceções 				ou o da ultima medição. O relatório de exceções lista somente os pontos em 				alarmes. É o mais usado. O Relatório da ultima medição mostra todos os pontos 				de medições.

Podemos também imprimir os relatórios se for de interesse.

Nos relatórios veremos que tipo de alarmes foram mostrados para cada ponto.

4.2	-	CURVA DE TENDÊNCIA

Em seguida podemos ver o gráfico de tendência dos pontos em alarme.

O interesse é visualizar se os valores estão estáveis ou não. Se estão subindo, 				quando iniciou a ascensão. Se necessário podemos solicitar uma curva de 					tendência e fazer projeções.

Pág. 24

4.3	-	ANÁLISE DO ESPECTRO

O passo seguinte é fazer análise dos espectros.

A finalidade dessa análise é identificar o defeito ou os defeitos que estão elevando 				os níveis de vibração. A identificação dos defeitos consiste em localizar com o 				cursor, os picos de maior amplitude e seus harmônicos, ou o pico de maior 					amplitude e seus harmônicos, e verificar nos dados do equipamento, quais 					frequências correspondem aos valores das frequências dos picos do espectro. 				Muitas vezes não encontramos de imediato esta correspondência. Então a 					identificação do defeito torna-se mais trabalhosa, exigindo uma análise mais 				detalhada, sendo necessário em alguns casos, realizar vários tipos de ensaios.

Fig. 15

Pág. 25

Fig. 16

O espectro da Fig. 15 mostra um espectro de um desbalanceamento. O valor da 				amplitude em 1 x a rotação do rotor (15 Hz), é dominante no espectro. 					Característica de desbalanceamento.

1 x rotação alta na radial

O espectro da Fig. 16 mostra um motor desalinhado. O valor de 2 x a rotação (60 				Hz), mais alto que uma vez. Característica de desalinhamento

2 x rotação mais alta que 1 x rotação

Pág. 26

5	-	CONFIGURAÇÃO BÁSICA PARA MEDIÇÕES DE NÍVEL GLOBAL (Picolog)

As medições de nível global realizadas com o Picolog podem ser programadas da 			seguinte forma:

MOTORES ELÉTRICOS

“NO MANCAL L.N.A.”

HORIZONTAL			-	Uma medição de velocidade e medição de envelope 									(EA).

VERTICAL			-	Uma medição de velocidade.

“NO MANCAL L.A.

HORIZONTAL			-	Uma medição de velocidade e medição de envelope 									(EA).

VERTICAL			-	Uma medição de velocidade.

AXIAL				-	Uma medição de velocidade.

MANCAIS DE ROLAMENTO OU DESLIZAMENTO

- Uma medição de Velocidade nas direções Horizontal e Vertical.

- Uma medição de Envelope (EA) na Horizontal.

REDUTORES - EIXO ENTRADA

HORIZONTAL			-	Uma medição de Velocidade e uma medição de 										Envelope (EA).

VERTICAL			-	Uma medição de Velocidade.

Pág. 27

REDUTORES - EIXOS INTERMEDIÁRIOS

AXIAL						-	Uma medição de Velocidade e uma medição de Envelope 									(EA).

REDUTORES - EIXO DE SAÍDA

HORIZONTAL				-	Uma medição de Velocidade e Envelope (EA).

5.1	-	ANÁLISE DOS DADOS DE NÍVEL GLOBAL

- Imprimir um relatório de exceções semanalmente. Os equipamentos que estão 				em alarme 2, devem ser analisados por espectro e emitido diagnóstico para a 				manutenção (O.S., Correio, Etc.). Os equipamentos em alarme 1 devem ser 				observados (alterar frequência de medição, etc.). As variações percentuais 					elevadas também devem ser avaliadas.

Pode-se também utilizar o gráfico e a curva de tendência para controlar a 					evolução dos valores.

OBSERVAÇÃO:

- Equipamentos que possuem acoplamento hidráulico, quando atingem alarme 				podem ser inspecionados com lâmpada estroboscópica antes de fazer análise 				espectral. Geralmente o crescimento da vibração é devido ao desbalanceamento 				provocado por acúmulo de pó. Se após limpeza, a vibração não baixar, fazer 				análise espectral.

Pág. 28